Białystok, dn. 30.10.2017 r.

ZP/X/17/661

# WYJAŚNIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji  (Nr sprawy: 73/2017).

# PYTANIA

## Pytanie nr 1

Aparat do znieczuleń

Lp.203 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z dodatkowym wbudowanym fabrycznie przepływomierzem z regulacją przepływu do 10l/min pozwalający na pracę aparatu z parownikiem w przypadku awarii mieszalnika elektronicznego?

## Pytanie nr 2

Aparat do znieczuleń

Lp.209 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zastawką bezpieczeństwa z funkcją ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego przez skręcanie zastawki do 0 przy wentylacji Man/Spont.?

## Pytanie nr 3

Aparat do znieczuleń

Lp.223 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez awaryjnego trybu wentylacji mechanicznej pacjenta w przypadku zaniku zasilania w gazy medyczne (z sieci centralnej i z butli)?

## Pytanie nr 4

Aparat do znieczuleń

Lp.231 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z PEEP -  dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie od 3 do 30 cmH2O?

## Pytanie nr 5

Aparat do znieczuleń

Lp.235 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z wstępnym, automatycznym  programowaniem parametrów wentylacji na  podstawie wprowadzonego typu pacjenta: dorosły, dziecko, noworodek?

## Pytanie nr 6

Aparat do znieczuleń

Lp.254 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez prezentacji objętości wentylacji minutowej przecieku na ekranie w formie cyfrowej?

## Pytanie nr 7

Aparat do znieczuleń

Lp.262 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez wyświetlania  na kolorowym ekranie krótkich odcinków trendów obrazujących  produkcję CO2 oraz zużycie O2 łącznie z prezentacją  minutowych wartościami tych parametrów?

## Pytanie nr 8

Aparat do znieczuleń

Lp.264 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z automatycznym testem kontrolnym aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia, w którym użytkownik w trakcie trwania procedury przestawia jeden przełącznik?

## Pytanie nr 9

Aparat do znieczuleń

Lp.267 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością dezynfekcji czujników przepływu?

## Pytanie nr 10

Kardiomonitor

Lp.269-377 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności kardiomonitor z modułem transportowym o poniższym zestawieniu parametrów. Kardiomonitory i moduły transportowe takie Zamawiający w takiej wersji posiada na prawie wszystkich klinikach w liczbie około 170 sztuk. Dodatkowo moduł transportowy jest w pełni kompatybilny w tychże klinikach. Kardiomonitor może współpracować z posiadanymi przez szpital centralami monitorującymi Benevision lub Hypervisor

| MONITOR PACJENTA |
| --- |
|  | Opis | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet | TAK |  |
|  | Modułowa budowa systemu - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. Nie dopuszcza się monitora kompaktowego. | TAK |  |
|  | Komunikacja moduły - jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni | TAK |  |
|  | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej min. 17” | TAK |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 8 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | TAK, > 90-godz |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) | TAK, > 1 godzin |  |
|  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | TAK, > 100 |  |
|  | Funkcja obliczeń hemodynamicznych | TAK |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | TAK |  |
|  | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 90 minut pracy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, nieinwazyjny ciągły rzut minutowy serca, BIS | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w monitor transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, IBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem (modułami) pomiarowym (pomiarowymi) monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Możliwość rozbudowy o pomiar IBP i CO2 | TAK |  |
| Pomiar EKG/ST/Resp |
|  | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu | TAK, min. 23 |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut | TAK |  |
|  | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Mankiet pediatryczny. Przewód łączący mankiet z modułem | TAK |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec | TAK |  |
| Pomiar temperatury (dwa kanały) |
|  | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia inwazyjnego (dwa kanały) |
|  | Wyświetlanie krzywej ciśnienia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego | TAK |  |
|  | W ofercie z modułem 1 przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia i 2 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia | TAK |  |
| Pomiar zwiotczenia mięśni |
|  | Urządzenie do pomiaru NMT – moduł monitora lub aparatu. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. W komplecie akcesoria. | TAK |  |

## Pytanie nr 11

W związku z dostawą cyfrowego angiograf do badań serca i naczyń  prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

## Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

## Pytanie nr 13

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację cyfrowego angiograf do badań serca i naczyń z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

## Pytanie nr 14

Stół pacjenta

Czy zamawiający dopuszcza stół z blatem o przesuwie 800mm?

## Pytanie nr 15

Stół pacjenta

Czy zamawiający dopuszcza stół z blatem o przesuwie poprzecznym 250mm?

## Pytanie nr 16

Stół pacjenta

Czy Zamawiający dopuszcza stół o długości blatu 229cm ?

## Pytanie nr 17

Stół pacjenta

Czy zamawiający dopuszcza stół o wartości pochłanialności blatu wynoszącą ….. ?

## Pytanie nr 18

Kolumna anestezjologiczna

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramion i wysokości  umieszczone w poziomo zorientowanym uchwycie zamontowanym do ściany głowicy  ?

## Pytanie nr 19

Kolumna chirurgiczna

Czy zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w 16 bolców  wyrównania potencjału ?

## Pytanie nr 20

Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramion i wysokości  umieszczone w poziomo zorientowanym uchwycie zamontowanym do ściany głowicy  ?

## Pytanie nr 21

Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z regulacją półek ze skokiem co 2cm? Ale za to z możliwością umieszczenia jej na każdej z 4 ścian głowicy ?

## Pytanie nr 22

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z zakresem regulacji natężenia od 100 do 40 %  ?

## Pytanie nr 23

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z zakresem regulacji natężenia od 100 do 40 %  ?

## Pytanie nr 24

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy zamawiający dopuszcza lampę z powiększeniem średnicy  oświetlenia pola  operacyjnego do 23 cm z panelu sterowania lampą ?

## Pytanie nr 25

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której kopuła posiada kształt sześcioboku foremnego z wyraźnym podziałem na dwa segmenty w celu zmniejszenia zakłócenia przepływu laminarnego ?

## Pytanie nr 26

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy zamawiający dopuszcza lampę z panelem sterowania  z przyciskami membranowymi ?

## Pytanie nr 27

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy zamawiający dopuszcza lampę, w której zmianę oświetlenia na oświetlenie endo  uzyskuje się poprzez zmniejszenie natężenia do wartości min 10% max natężenia?

## Pytanie nr 28

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z kamerą montowana centralnie w czaszy  w miejscu  uchwytu sterującego  z możliwością jej demontażu?

## Pytanie nr 29

Wysięgnik do ekranów 56-60”

Czy zamawiający dopuszcza wysięgnik z uchwytem do sterowania ruchami wysięgnika i monitora  usytuowanego z przodu w ramie do monitora ?

## Pytanie nr 30

Dot. załącznik nr 1.1. poz. 3 – aparat do znieczulania

ad pkt 195, 196, 197

Prosimy w przypadku zaoferowania aparatu zawieszanego na kolumnie, o dopuszczenie tego urządzenia bez podstawy jezdnej, bez dodatkowych gniazd elektrycznych do podłączenia dodatkowego sprzętu, bez uchwytów do butli O2 i N20, bez reduktorów O2 i N2O, bez  szuflady/szuflad z bezpiecznym zamknięciem.?

## Pytanie nr 31

Kolumna anestezjologiczna

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i przyzna dodatkowe 5 pkt. za kolumnę z regulacją wysokości realizowana za pomocą siłownia elektrycznego co jest rozwiązaniem bardziej nowoczesnym i wygodniejszym?

## Pytanie nr 32

Kolumna chirurgiczna

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania i przyzna również dodatkowe 5 pkt. za kolumnę z ramionami w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania i przyzna również dodatkowe 5 pkt. za kolumnę z nawijaczami na nadmiar rur i kabli montowanymi do szyny sprzętowej na dowolnej wysokości co pozwoli na aranżacje dopasowaną idealnie do upodobań operatorów?

## Pytanie nr 33

Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do mocowania drążka infuzyjnego montowany do szyny sprzętowej na kolumnie zapewniający odległość drążka od kolumny równy 30 cm?

## Pytanie nr 34

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z możliwością regulacji wielkości oświetlanego pola i natężenia światła lampy za pomocą dotykowego panelu sterowania?

## Pytanie nr 35

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z możliwością obniżenia natężenia światła do 8000 lux za pomocą jednego przycisku funkcyjnego?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą oświetlanego pola w zakresie od 16 do 33 cm?

## Pytanie nr 36

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w kształcie przypominającym literę „X” o zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji?

## Pytanie nr 37

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o średnicy 74 cm?

## Pytanie nr 38

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z kamerą zamontowaną centralnym miejscu lampy z możliwością jej wyjęcia bez użycia narzędzi?

## Pytanie nr 39

Wysięgnik do ekranów 56”-60”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysięgnik z przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramienia i regulacji wysokości umieszczona w ergonomicznym uchwycie z przodu wysięgnika oraz z pilota przewodowego?

## Pytanie nr 40

Wysięgnik do ekranów 56”-60”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysięgnik ramieniem uchylnym realizujący ruch pionowy wysięgnika w zakresie 70 cm?

## Pytanie nr 41

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ pkt.185

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „zagwarantowania” na „zapewnienia”.

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

## Pytanie nr 42

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ pkt.266

Czy Zamawiający zgadza się aby obsługa aparatu oraz komunikaty były w języku angielskim wraz ze szczegółową instrukcją w języku polskim, oraz szkoleniami w języku polskim?

## Pytanie nr 43

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ pkt.266

Czy Zamawiający dopuści aparat i monitor od różnych producentów. Obecny zapis zawęża konkurencyjność ofert.

## Pytanie nr 44

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego ustępu?

Postanowienie niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego

## Pytanie nr 45

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 4 ust. 4

Czy w celu doprecyzowania Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie treści, tak aby początek niniejszego ustępu brzmiał jak poniżej:

„4.	Wykonawca odpowiada – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym - w  szczególności za:”?

## Pytanie nr 46

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 4 ust. 4 ust.1

Czy w celu doprecyzowania Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie treści,  tak aby ostatnie zdanie niniejszego ustępu otrzymało brzmienie jak poniżej:

„(…)Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie zapłaty poprzez potrącenie  wynagrodzenia  o wartość tak ustalonej szkody;”?

## Pytanie nr 47

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 4 ust. 4 ust.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Postanowienie niezgodne z zasadami odpowiedzialności w polskim systemie prawnym

## Pytanie nr 48

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 5 ust.2 pkt 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszych punktów?

Pragniemy zauważyć, że postawione przez Szpital wymogi formalne w zakresie zawierania umów z podwykonawcami i rozliczania się z podwykonawcami nie wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przepisy art.143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczą jedynie zamówień na roboty budowlane, tymczasem przedmiotowe zamówienie realizowane przez Wykonawcę jest zamówieniem na dostawy. Co więcej postanowienia  te są niekorzystne również dla Zamawiającego, doprowadzając do tego,  że staje się on solidarnie odpowiedzialny (jak dłużnik główny) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, nawet jeśli bez tych postanowień takiej odpowiedzialności by nie ponosił; dodatkowe wymogi formalne wpływają zatem nie tylko niekorzystanie na czas i organizację pracy Wykonawcy ale nakładają na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, zobowiązania i odpowiedzialność.

## Pytanie nr 49

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 7 ust. 2 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „producenta”?

Gwarancji udziela Wykonawca – strona umowy.

## Pytanie nr 50

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 7 ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie, o jakie „inne warunki” w zakresie dostawy ma Zamawiający na myśli?

## Pytanie nr 51

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 7 ust. 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszych ustępów i zastąpienia poniższą treścią:

„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas :

jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi, 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.”?

## Pytanie nr 52

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 8 ust.5

Prosimy o wykreślenie treści „po uprzednim uzyskaniu środków finansowych z dofinansowania Ministra Zdrowia”

Ten fragment jest zbędny i mógłby zostać błędnie zinterpretowany jako warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, podczas kiedy zapłata ceny umowy sprzedaży musi być pewna, dla ważności samej umowy.

## Pytanie nr 53

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 9 ust.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Wykonawca nie może podjąć takiego zobowiązania, szczególnie nie znając jego szczegółów. Uzasadnione interesy Zamawiającego chronią natomiast zastrzeżone kary umowne i prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

## Pytanie nr 54

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 9 ust.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„9.	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego elementu Sprzętu  na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Sprzętu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.”?

Urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

## Pytanie nr 55

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 9 ust.12

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania warunków gwarancji wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„12.	Okres gwarancji (niezależnie od rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia – naprawa / wymiana) ulega  przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie Sprzętu ze względu na jego niesprawność, przy czym każda rozpoczęta doba niesprawności Sprzętu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Czas planowych przeglądów Sprzętu przeprowadzanych bez zwłoki, nie wydłuża okresu gwarancji.”?

## Pytanie nr 56

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 9 ust.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie drugiego zdania z niniejszego ustępu?

Postanowienie niejasne. Przepisy Kodeksu cywilnego regulują te kwestie w sposób wyczerpujący.

## Pytanie nr 57

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 10 ust.1

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania warunków rękojmi wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„1.	Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Sprzętu przez czas równy okresowi udzielonej gwarancji, nie krócej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji .”?

## Pytanie nr 58

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 10 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Postanowienie niespójne z par.9 ust.4 umowy.

## Pytanie nr 59

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 11 ust.1pkt1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „zwłoki” na „opóźnienia”?

Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

## Pytanie nr 60

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 11 ust.1pkt4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego punktu treści:

„pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu ;”?

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

## Pytanie nr 61

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 11 ust.1pkt6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego punktu treści:

„, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.”?

## Pytanie nr 62

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 12 ust.1pkt4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego punktu?

Postanowienie niespójne z par.8 ust.2 umowy

## Pytanie nr 63

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ wzór umowy, § 12 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Sprzeczne z istotą kar umownych i zasad odpowiedzialności w polskim systemie pranym.

## Pytanie nr 64

Czy Zamawiający przygotuje pomieszczenie do montażu aparatu wraz z aparaturą zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu?

## Pytanie nr 65

Prosimy o informacje jakie gabaryty będzie miał magazyn, w którym będzie składowany aparat?

## Pytanie nr 66

Proszę o informację na którym piętrze będzie montowany i składowany aparat? Prosimy o wymiary windy , którą będzie on transportowany na ewentualne miejsce montażu oraz magazynowania.

## Pytanie nr 67

Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń, w których będzie docelowo montowany  aparat. (dwg, pdf)

## Pytanie nr 68

Aktualny opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Ofertę może złożyć wyłącznie firma Philips.

Dobór parametrów podlegających ocenie preferuje bardzo wyraźnie wyłącznie firmę Philips.

Czy Zamawiający umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty poprzez modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w sposób przedstawiony w załączonej poniżej tabeli?

Załącznik nr 1.1

ARKUSZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje podstawowe |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Rok produkcji | 2017 |  | Bez oceny punktowej |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie rekondycjonowany, nie regenerowany | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Jednopłaszczyznowy system rentgenowski do wykonywania procedur interwencyjnych i diagnostycznych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: - obwodowych - brzusznych - mózgowych - klatki piersiowej - serca | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Tryb angiografii rotacyjnej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wyposażenie w rozwiązania sprzętowe i programowe redukujące w czasie rzeczywistym dawkę promieniowania, poprawiające jakość obrazu oraz umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania jak np."CARE+CLEAR, ClarityIQ, DoseRite, lub równoważne zgodne z nomenklaturą producenta) | Tak. Opisać stosowane rozwiązania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Statyw |  |  |  |
|  | Statyw zawieszony sufitowo | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Położenie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych( statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania pacjenta na stole, nie mniejszy niż 190 cm | Tak |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji za głową pacjenta, nie mniej niż 280°, w pozycji statywu za głową pacjenta | Tak, podać zakres w obu kierunkach [°] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta, nie mniej niż 110°, w pozycji statywu za głową pacjenta | Tak, podać zakres w obu kierunkach [°] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Prędkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s, (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Prędkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s, (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Prędkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 50°/s | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Prędkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu z boku stołu pacjenta w °/s | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pamięć pozycji statywu, minimum 50 pozycji | Tak, podać ilość |  | Bez oceny punktowej |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji do badań w obszarze kończyn | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją z elementami aparatu i zaoferowanym stołem pacjenta | Tak. Opisać zastosowane rozwiązanie |  | Programowy (softwarowy) – 5 pkt Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) – 5 pkt Pojemnościowy (bezdotykowy) – 10 pkt |
|  | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora i przysłon dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu lub równoważne rozwiązanie elektroniczne | Tak. Opisać zastosowane rozwiązanie |  | Obrót zmotoryzowany z zachowaniem wielkości obrazu – 10 pkt., Obrót elektroniczny obrazu – 0 pkt. |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji parkingowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Generator wysokiej częstotliwości |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa nie mniejsza niż 100kW | Tak. Podać [kW] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤1 [ms] | Tak. Podać [ms] |  | Wartość najmniejsza -10 pkt, największa -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą (dla min 30 minut) nie mniej niż 2400W, jeżeli wartość dla generatora jest wyższa niż dla lampy należy podać wartość dla lampy | Tak. Podać [W] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych |  |  | Bez oceny punktowej |
|  | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym [mA], ≥ 100 mA | Tak, podać |  | Wartość największa -20 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Włączniki ekspozycji w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej | Tak. Opisać stosowane rozwiązania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Włączniki ekspozycji w sterowni (do prześwietleń i zdjęć) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. | Tak. Podać [s] |  | Wartość najmniejsza -10 pkt, największa -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Lampa RTG |  |  |  |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej 2 ogniska – 0 pkt., > 2 ogniska – 20 pkt. |
|  | Anoda sterowana siatką | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska, nie większy niż 0,4mm [zgodnie z normą IEC 60336] | TAK. Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza -10 pkt, największa -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wymiar kolejnego po najmniejszym ogniska, nie większy niż 0,6mm [zgodnie z normą IEC 60336] | TAK. Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza -10 pkt, największa -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 5 MHU | TAK. Podać [MHU] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 7 MHU | Tak. Podać [MHU] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min) nie mniej niż 2500W, jeżeli wartość dla lampy jest wyższa niż dla generatora należy podać wartość dla generatora | Tak. Podać [W] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Szybkość obrotów anody | Podać [obr /min] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Przysłona prostokątna | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych, obrotowych i prostokątnych bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,9 mm Cu | Tak, podać wartość największego pojedyńczego filtra [mm] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej niezmiennej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę prześwietlenia w zależności od rodzaju badania lub Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak. Opisać zastosowane rozwiązanie |  | Filtracja stała – 0 pkt., Z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) – 20 pkt. |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej nie mniejsza niż 3 wartości | Tak. Podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy warunkach min. 125 kV, 2 kW, w odl. maks. 1 m. (zgodnie z IEC 60601-1-3) nie większe niż 0,5 mGy/h | Tak, podać wartość [mGy/h] |  | Wartość najmniejsza -10 pkt, największa -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Stół pacjenta |  |  |  |
|  | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, do badań obwodowych i neurologicznych. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] | Min. 120 cm Podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Regulacja wysokości stołu [cm] | Tak, podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej (°) | Zakres ≥90°, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zakres ruchu płyty pacjenta w osi poprzecznej [cm] | Zakres ≥28 cm, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pochył płyty pacjenta w osi wzdłużnej (Trendelenburg i anty-Trendelenburg) nie mniejszy niż +/-15° | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pochył płyty pacjenta w osi poprzecznej nie mniejszy niż +/-15° | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Szerokość płyty pacjenta min 45 cm | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Długość płyty pacjenta | Min. 280 cm Podać |  | ≥315 cm –10 pkt od 300 do 314 cm – 5 pkt od 281 do 299 cm – 1 pkt |
|  | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta | ≤ ekwiwalent 1,4 mmAl, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu [kg] z wyłączeniem rezerwy na reanimację | Min. 200 kg podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt Nie 0 pkt |
|  | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) (kg) | Min. 50 kg, podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Akcesoria: Minimum: -materac, -podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji i dostępie radialnym, -podkładki pod ramiona zabespieczające przed zsunięciem się ramion pacjenta z płyty (przepuszczalne dla promieniowania rtg), -statyw na płyny infuzyjne, -szyny na akcesoria z 3 stron stołu w obrębie stopu stołu pacjenta, -szyny na akcesoria w obrębie klatki piersiowej/brzucha pacjenta mocowane do płyty pacjenta, -pałąk anestetyczny/wieszak na parawan anestetyczny mocowany na szynach akcesoryjnych, -podkładka pod głowę pacjenta, -taca ze stali nierdzewnej na cewnik/narzędzia mocowana do szyn akcesoryjnych z boku stołu pacjenta | Tak, wymienić |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Zapamiętywanie i przywracanie wybranej pozycji stołu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Stół pacjenta, wyłącznik ekspozycji i moduły sterowania angiografem w sali zabiegowej wodoszczelne w klasie min. IPx4 (zgodnie z IEC/PN/EN-60601-2-46). | Tak/Nie |  | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy o wymiarach minimum 30x40cm z polem obrazowania minimum 29x38 cm. | Tak. Podać [cm] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wartość typowa DQE [%], minimalnie 73% | Tak. Podać [%] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wielkość piksela w detektorze ≤190µm | Tak. Podać [ µm] |  | Wartość najmniejsza-10 pkt, największa -0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Głębia bitowa detektora nie mniej niż 16 bit | Tak. Podać [bit] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 5 | Tak. Podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm | Tak. Podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanem obrazie- bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Monitor min. 56" w sali zabiegowej z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora dookoła stołu, ręcznie i/ lub za pomocą sterownika. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | Tak, podać |  | Ręcznie + za pomocą sterownika – 5 pkt Ręcznie – 0 pkt Dodatkowo za wartość przekątnej: Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Możliwość podziału monitora min 56" na minimum 8 niezależnych pól | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Interakcja z monitorem min. 56 calowym za pomocą myszy w zakresie conajmniej: - Płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - Zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze - Zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” Lub rozwiązanie równoważne polegające na sterowaniu funkcjami systemu cyfrowego angiografu joystikiem z przyciskami myszki z menu wyświetlanego na monitorze | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Sektorowy system zasilania monitora min 56" - co najmniej 2 sektory | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Predefiniowanie podziału monitora min 56" - minimum 10 opcji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 56" w formie elektronicznej (print screen) | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem dowolnego obrazu za pomocą myszki | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu "flat" (TFT/LCD) w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i referencyjnego o przekątnej minimum 19" | Tak, podać wartość przekątnej |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Monitory obrazowe w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów z minimalnie 8 źródeł i funkcjonalnością definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorach zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość podziału każdego z monitorów w sterowni na min. 4 pola | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu „flat” (LCD/TFT) w stali badań po przeciwnej stronie monitora min. 56” ( 1 dla obrazu w czasie rzeczywistym, 1 dla obrazu referenyjnego) o przekątnej min. 19” z zawieszeniem sufitowym. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Luminancja monitorów obrazowych w sterowni, minimum 400cd/m2 | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Cyfrowy obraz/archiwizacja/postprocessing, rekonstrukcja 3D, przeglądanie |  |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna nie mniejsza niż 1024x1024 | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024x1024 | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Akwizycja i zapis na dysku twardym scen kardioangiograficznych w matrycy min. 1024 x 1024 | Tak. Podać [obraz/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024 minimum 12 bitów | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Akwizycja obrazów dla badań kardiologicznych z szybkością minimum 15 i 30 obrazów/s oraz co najmniej 1 wartość <10 obrazów/s | Tak. Podać [obrazów/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 7,5-30 pulsów/s | Tak. Podać [pulsów/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 0,5-3,0 pulsów/s | Tak/Nie. Podać [pulsów/s] |  | Tak – 20 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii | Tak, podać ilość obrazów dla jednej sceny |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pamięć obrazów na HD (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD), minimum 100 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA na dysk twardy aparatu w matrycy >1024 x1024/12 bit oraz w matrycy 2k/12 bit (minimum 4” pikseli) w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 6 obrazów/s | Tak. Podać [obrazów/s] i [piksel x pixel] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość wykonania badań z wykorzystaniem CO2 jako środka kontrastowego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | DSA online i offline | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – o pkt |
|  | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapeniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – o pkt |
|  | Automatyczny pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Powiększenie w postprocessingu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja roadmap 2D i 3D dynamiczny | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wizualizacji stentów wieńcowych w czasie rzeczywistym podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w sali badań i wyświetlanie obrazów na monitorze w sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Automatyczne wyszukiwanie znacznika wprowadzonego stentu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym tj. bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu | Tak/Nie |  | Tak - 30 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań oraz sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań lub rozwiązanie równoważne polegające na ustawianiu pozycji przesłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem na ekranie monitora obrazowego z pulpitu sterowniczego angiografu w Sali badań. | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Integracja aplikacji angiografu oraz aplikacji ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu (system hemodynamiczny, zewnętrzny laptop, stacja postprocessinowa) z monitorem min. 56 calowym w sali badań umożliwiająca conajmniej: - Przechwytywania myszy przez poszczególne aplikacje w sposób płynny po przesunięcia kursora nad daną aplikacje - Pełna kontrola nad wyświetlanymi aplikacjami (również ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) za pomocą myszy i ekranu dotykowego w Sali badań Lub rozwiązanie równoważne: Integracja aplikacji angiografu oraz aplikacji ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu zintegrowanych z angiografem (system hemodynamiczny, stacja postprocessinowa 3D) z monitorem min. 56 calowym w sali badań umożliwiająca conajmniej: - Przechwytywania myszy przez poszczególne aplikacje w sposób płynny po przesunięcia kursora nad daną aplikacje - Pełna kontrola nad wyświetlanymi aplikacjami (również z w/w źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) za pomocą joystika z funkcją myszy i ekranu dotykowego w sali badań | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |
|  | Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 56 calowego w Sali badań w zakresie conajmniej: - zmiana programu antomicznego - zmiana prędkości filmowania - sprzężenie strzykawki - zmian ustawień fluoroskopii - zmiana ustawień roadmappingu - przegladanie serii - ustawienie obrazu referencyjnego Lub rozwiązanie równoważne umożliwiające zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu ekranu dotykowego/touch screen’u w Sali badań w zakresie co najmniej: - zmiana programu antomicznego - zmiana prędkości filmowania - zmian ustawień fluoroskopii - zmiana ustawień roadmappingu - przegladanie serii - ustawienie obrazu referencyjnego | Tak/Nie |  | Tak-10 pkt Nie-1 pkt |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej - bolus realizowany przesuwem płynnym stołu przy nieruchomym statywie lub metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku | Tak. Opisać opcję |  | Przesuwy krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku i z interaktywnym wpływem na przebieg badania w czasie jego trwania – 10 pkt., Przesuw płynny stołu przy nieruchomym statywie i z interaktywnym wpływem na przebieg badania w czasie jego trwania – 1 pkt |
|  | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych, ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD - RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania, co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych badaniach klinicznych | Tak/Nie |  | Tak-10 pkt Nie-1 pkt |
|  | Angiografia rotacyjna 2D i 3D | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów) – w oparciu o algorytmy CAAS II | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości) | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Archiwizacja obrazów na nośnikach CD-R/DVD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającej odtwarzanie nagrania na komputerze osobistym. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R/DVD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni oraz sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, Query/Retrive, Worklist) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Stacja postprocesingowa realizująca poniższe wymogi funkcjonalne i techniczne |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Monitor stacji postprocesingowej min. 19” TFT/LCD kolorowy w sterowni | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | HDD ≥ 1 TB | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA łącznie z funkcją pixelshift i zmiana maski dla obrazów z DSA | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | ZOOM i lupa | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość eksportowania danych (obrazów statycznych i dynamicznych) w różnych formatach | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografii lub osobny) i w sterowni | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Receive | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Odtwarzanie wcześniej nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD-R/DVD-R obrazów w standardzie DICOM 3.0, lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub zintegrowaną stację roboczą, wraz z prezentacja, odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni i sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Export danych w formacie Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w tym obrazów bijącego serca | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wykonanie rekonstrukcji 3D naczyń wieńcowych na podstawie scen 2D zebranych z dwóch lub więcej projekcji – funkcjonalność dostępna z poziomu systemu cyfrowego angiografu lub na stacji rekonstrukcji 3D | Tak. Opisać opcję, podać miejsce dostępu |  | Dostęp z poziomu systemu cyfrowego angiografu – 10 pkt., Dostęp na stacji rekonstrukcji 3D – 0 pkt. |
|  | Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) z cieniowaniem z możliwością zmiany źródła oświetlenia | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Transparency view - prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym" środkiem | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie - tzw. Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Analiza zwężeń z obiekcie 3D obejmująca min. -automatyczną segmentację naczynia, -automatyczne wyznaczanie osi naczyń, -wyświetlanie naczyń z użyciem krzywoliniowej rekonstrukcji wielopłaszczyznowej, z rozwinięciem naczyń wzdłuż ich osi, -automatyczne obliczanie kluczowych parametrów stenoz, takich jak średnie, minima i maksima wszystkich przekrojów wzdłuż przebiegu naczyń w analizowanym zakresie | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Obrazowanie struktur serca w 3D z możliwością nałożenia mapy 3D na obraz rzeczywisty | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie pozwalające na import przy roadmapingu 3D obrazów KT i MR i PET i ich wspólną rejestrację | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie wspierające zabiegi w zakresie strukturalnych wad serca umożliwiające automatyczną segmentację tomografii komputerowej serca wraz z zastosowaniem wyniku takiej segmentacji jako roadmappingu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie umożliwiające umieszczanie znaczników na wysegmentowanych z tomografii komputerowej strukturach serca znaczników (punkty, linie, elipsy) wraz z naniesieniem tych znaczników na roadmapping 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie do wspomagania implantacji zastawek aortalnych, umożliwiające automatyczną segmentację łuku aorty na obrazach 3D, automatyczne znakowanie odejść tętnic wieńcowych i płaszczyzny ujścia aorty oraz lokalizację płaszczyzny zastawki aortalnej bazujące na danych wejściowych z śródzabiegowej angiografii rotacyjnej | Tak/Nie, jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Tak – 50 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty z danych 3D, oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odejść tętnic bocznych, automatyczne oznaczanie sugerowanych stref lądowania i automatyczny dobór optymalnej projekcji do implantacji przez oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów opisane powyżej | Tak/Nie, jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Tak – 50 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Strzykawka automatyczna |  |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe). | Tak/Nie |  | Tak-20pkt Nie-0 |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów (szereg świecących diod). | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Sterownik manualny połączony z wstrzykiwaczem za pomocą rozciągliwego kabla spiralnego, który umożliwia przeprowadzenie iniekcji z odległości do 2,5 m oraz płukanie za pomocą soli fizjologicznej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wstrzykiwacz jezdnym statywie wyposażonym w 4 kółka lekkobieżne (dwa przednie z możliwością blokowania) lub zawieszony na kolumnie. |  |  | Bez oceny punktowej |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. | Tak/nie |  | Tak-10pkt Nie-0pkt |
|  | Kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ekranu zdalnego ze wstrzykiwaczem. | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-0pkt |
|  | Możliwość wyświetlania (na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz i ekranie zdalnym) wykresu obrazującego natężenia przepływu i przebiegu ciśnienia podczas iniekcji. | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-0pkt |
|  | Możliwość konfiguracji iniekcji składającej się od 1-3 faz. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość pracy na wkładach o pojemności min. 200 ml | Tak/Nie |  | Tak -10pkt Nie-0pkt |
|  | Objętość iniekcji od 1-200 ml (zmiany co 0,1 ml ) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Szybkość przepływu: od 0,1 do 30 ml/s ustawiana z dokładnością do 0,1 ml/s | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Maksymalna programowalna szybkość przepływu nie większa niż 30 ml/s | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Prędkość napełniania: 1- 4 ml/s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne ciśnienie iniekcji programowalne od 5 do 83 bar. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość tworzenia i zapamiętywania przez użytkownika 120 profili iniekcyjnych (60 w trybie angio i 60 w trybie CT) | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie niewielkiej ilości soli fizjologicznej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja KVO z możliwością podawania 1-4 ml roztworu soli fizjologicznej co 1-4 minuty. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość pracy na materiałach zużywalnych pozbawionych: - ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP) – lateksu - pirogenów | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wstrzykiwacz zintegrowany z angiografem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna programowalna szybkość przepływu nie większa niż 30 ml/s | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Prędkość napełniania: 1- 4 ml/s | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne ciśnienie iniekcji programowalne od 5 do 83 bar. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wyposażenia dodatkowe |  |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | UPS bezprzerwowo podtrzymujący fluoroskopię i ruchy ramienia przez min. 10 minut w przypadku awarii zasilania bez konieczności restartu systemu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Interkom do komunikacji głosowej dwukierunkowej pomiędzy sterownią a salą zabiegową. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta - 2 szt. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie – 1 szt. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Osłona na monitor min. 56” opisany powyżej w postaci szyby ochronnej ze szkła laminowanego o współczynniku transmisji spektralnej min. 98%, zmniejszające ryzyko mechanicznego uszkodzenia wyświetlaczy i zabezpieczające je przed działaniem cieczy | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Fartuch ochronny, dwuczęściowy (kamizelka + spódnica) wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w z przodu fartucha - 6 sztuk. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony - 6 sztuk. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku - 3 sztuk, bez możliwości korekcji wady wzroku 3 sztuki. Wybór okularów po uzgodnieniu z Zamawiającym. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostawą | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: - szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 5 dni roboczych) - szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć wraz z dostawą aparatu |  | Bez oceny punktowej |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 48 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa angiografu . Zamawiający udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na trenie Polski | Tak, podać wraz z danymi kontaktowymi |  | Bez oceny punktowej |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań dostawa wraz z dokumentacją przetargową) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| Aparat do znieczuleń |
|  | Aparat mocowany na podstawie jezdnej lub zawieszany na kolumnie. Pojedyncze koła zapobiegające wkręcaniu się przewodów(jeżeli jezdny). Wyposażony w fabrycznie zamontowane, minimum 3 gniazda elektryczne 230 V do podłączenia dodatkowego sprzętu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do butli O2 i N20. Reduktory O2, N2O osobno montowane (nakręcane na butle) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimum jedna szuflada z bezpiecznym zamknięciem w postaci np. klucza. szuflada zamyka się i otwiera z pionowo ustawioną butelka anestetyku typowych producentów anestetyków wziewnych np. Abbvie, Baxter | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ssak injektorowy napędzany powietrzem lub próżniowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,6 l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do minimum dwóch parowników. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW. |  |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, elektroniczny mieszalnik gazów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | dodatkowy wbudowany fabrycznie przepływomierz z regulacja przepływu min 12l/min pozwalający na pracę aparatu z parownikiem w przypadku awarii mieszalnika elektronicznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23% ± 2% stężenia tlenu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów ≤ 300 ml/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy do wentylacji o niskiej podatności. Układ oddechowy podgrzewany- zapobiegający zbieraniu się skroplin (nie dopuszcza się zewnętrznych modułów podgrzewających) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zastawka bezpieczeństwa z funkcją natychmiastowego ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego (bez konieczności skręcania zastawki do 0) przy wentylacji Man/Spont. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 litra | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |
|  | Ekonomiczny respirator niezużywający gazów medycznych do napędu miecha, tłoka- brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |
|  | Funkcja podgrzewania miecha, tłoka zapobiegająca gromadzeniu się wilgoci i wychładzaniu się pacjenta | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SIMV- synchronizowana wentylacja kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym z regulacją wyzwalacza przepływowego w zakresie min 0,5-12 l/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizowana wentylacja kontrolowana ciśnieniem ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PSV – wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjny tryb wentylacji mechanicznej pacjenta w przypadku zaniku zasilania w gazy medyczne (z sieci centralnej i z butli) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej wykorzystując funkcję MAN. w aparacie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego z sieci centralnej instalacji oraz z wewnętrznych akumulatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ze względów bezpieczeństwa przełączanie respiratora z wentylacji mechanicznej na ręczną odbywa się min. 2 stopniowo np. wybierz tryb wentylacji i potwierdź | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |
|  | Tryb pracy typu: HLM, CBM (płucoserce) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacje |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji objętościowej minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 100 1/min (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1400 ml w trybie wentylacji objętościowej (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płynna regulacja czasu narastania ciśnienia w cyklu oddechowym, opisać | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 5-60% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wstępne, automatyczne programowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej idealnej masy ciała pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Niskiej objętości minutowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna zmiana dolnej granicy alarmowej ciśnienia PAW przy zmianie nastawy PEEP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm Apnea działający na podstawie analizy ciśnienia, przepływu i CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja ciągłej kalkulacji zużycia środków i gazów anestycznych –ekonometr znieczulenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w aparacie do znieczulania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość wentylacji minutowej przecieku prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczasowa, ciągła prezentacja wartości liczbowej spontanicznej objętości minutowej i wymuszonej objętości minutowej w celu oceny aparatu oddechowego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar w aparacie wdechowego i wydechowe stężenia tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny lub równoważny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych, elektrochemicznych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu parametrów znieczulenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu krzywych ciśnienia w drogach oddechowych, przepływu, stężenia tlenu inCO2 , etCO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu pętli oddechowych minimum ciśnienie/objętość, objętość przepływ zapamiętanie pętli referencyjnej z jednoczesną prezentacją min: Pmax, VT, Cpat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 6 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie na kolorowym ekranie krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2 oraz zużycie O2 łącznie z prezentacją minutowych wartościami tych parametrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne: |  |  |  |
|  | Automatyczny test kontrolny aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia, nie wymagający ingerencji użytkownika w trakcie trwania procedury (nie dopuszcza się aparatu z koniecznością przestawiania jakichkolwiek przełączników oraz przycisków) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ominięcia i przerwania procedury testowej w celu umożliwienia natychmiastowej pracy min 10 razy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja z całym systemem w języku polskim, aparat i monitor jednego producenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sterylizacji czujników przepływu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany w aparat niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej z mechanicznym manometrem ciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulania |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |  |  |  |
|  | Monitory pracują w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci typu Ethernet (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji z systemem HIS w zakresie przesyłania danych otwartym protokołem [np. HL7] – min. zapisy monitorowanych parametrów życiowych z tagiem pacjent ID. |  |  |  |
|  | MONTAŻ |  |  |  |
|  | System monitorowania mocowany do oferowanych aparatów do znieczulania. Dostępne również systemy montażu monitora na ścianę oraz kolumnę medyczną. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępne mocowania modułu transportowego do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu. W ofercie ujęty 1 uchwyt transportowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 6”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Łączna masa modułu transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1 kg | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą przynajmniej na poziomie IPX4 | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Każdy moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie jednocześnie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy umożliwia rozbudowę o nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie jednocześnie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, CO2, w zależności od podłączonych akcesoriów | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu (np. pomiędzy salą operacyjną, a salą wybudzeń), a po jego zakończeniu zapewnia automatyczne przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska oraz czasu transportu na nowe, a także chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania dane zapamiętane w transporcie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, zapewnia jednoczesne z monitorem stacjonarnym wyświetlanie monitorowanych parametrów oraz umożliwia sterowanie funkcjami monitora pacjenta (min. regulacja granic alarmowych, wyciszanie alarmów, rozpoczęcie pomiaru NIBP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MONITOR STACJONARNY |  |  |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych ekranów kopiujących. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych stacjonarnie, na stanowisku, opisanych w dalszej części specyfikacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 96 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki wszystkich krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana aplikacja ułatwiająca bezpieczne przeprowadzanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany na żywo, oddech za oddechem, umożliwiając ocenę prawidłowości przeprowadzenia manewru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany komputer medyczny z możliwością rozbudowy o programową opcję uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 8 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny automatycznie przełącza się w tryb nocny wyświetlania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ZASILANIE |  |  |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | monitorowane parametry |  |  |  |
|  | EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod | Tak, podac |  | Algorytm wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta – 5 pkt. |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęte wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na jednym przewodzie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ANALIZA ST |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowana analiza ST w postaci monitorowania sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością regulacji granic alarmowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STCVM), z możliwością regulacji granic alarmowych | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | ANALIZA ARYTMII |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | ODDECH |  |  |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | SATURACJA (SPO2) |  |  |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna, PVI, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik perfuzji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar przynajmniej: zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec do oferowanego modułu saturacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec (tylu klips) dla dorosłych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | TEMPERATURA |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł, sterowany z poziomu oferowanego kardiomonitora, umożliwiający całkowicie nieinwazyjny pomiar temperatury centralnej, z wykorzystaniem czujnika na czoło | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |  |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja stazy żylnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 3 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (w różnych rozmiarach) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność pomiaru przynajmniej ±1 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ZWIOTCZENIE MIĘŚNI (NMT) |  |  |  |
|  | Pomiar z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia z prezentacją wyników na min. 17” monitorze stacjonarnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50Hz oraz bateryjne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy monitor z obrazowaniem: -TOF% T4/T1 -TOF% T4/Tref -Liczba PTC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowany prąd stymulacji w zakresie min. 20-60 mA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - salwa dwóch impulsów, - seria poczwórna programowana automatycznie od min 15 s. do 15 minut, - liczba potężcowa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru 3D nie wymaga kalibracji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po dłuższym okresie nieużywania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akcelerometr z adapterem na kciuk dla dorosłych W komplecie startowy zestaw elektrod oraz uchwyt montażowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UKŁADY ALARMOWE |  |  |  |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULANIA |  |  |  |
|  | System monitorowania zapewnia wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie: przynajmniej krzywe, pętle, parametry, dane dotyczące zużycia anestetyków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  | Bez punktacji |
| Kolumna anestezjologiczna |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatu do znieczulenia ogólnego. | Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stosunek długości ramion 5:4, podać długości ramion (długość ramion mierzona w osiach obrotu). | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2200 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości głowicy za pomocą sprężyny gazowej. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - odciąg gazów anestetycznych– 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. - bolce ekwipotencjalne – 8 szt. - gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na ściankach bocznych głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe o długości min. 20 cm. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica wyposażona w drążek infuzyjny z wysuwanymi hakami na kroplówki. | TAK |  | Bez punktacji |
| Kolumna Chirurgiczna |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca umieszczenie aparatury chirurgicznej na półkach. | Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia. |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny | Tak |  |  |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2200 mm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie min. 500 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 150 kg | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 800 mm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia. . | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wewnątrz głowicy min. 2 niezależne schowki na nadmiar rur i kabli umożliwiające ukrycie nadmiaru rur gazów medycznych, kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Schowki z przodu głowicy, instalowane równolegle do siebie, na całej długości głowicy. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Na bocznych ściankach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - dwutlenek węgla – 1 szt. - sprężone powietrze – 1 szt. - próżnia – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. - bolce ekwipotencjalne – 12 szt. - gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie zgodne z normą PN-EN 19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz głowicy umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Trzy półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 450 mm ± 5% - głębokość: 500 mm ± 5% | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwóch, zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu, bez użycia narzędzi. Korpus schowków wykonany z aluminium. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty do mocowania drążka infuzyjnego do bocznej szyny montażowej przy półce zapewniające odległość drążka od boku półki minimum 20 cm. | Tak |  | Bez punktacji |
| Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor |
|  | Sufitowa lampa operacyjna. | Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia. |  |  |
|  | Lampa składająca się z jednej kopuły zawieszonej na wspólnej osi razem z wysięgnikiem na monitor. Lampa wyposażona w kamerę HD. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 40 000 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy min. 150 000 lux | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła lampy za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (niezależnie od regulacji wielkości oświetlanego pola) oraz dodatkowo za pomocą przycisków na panelu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do 20 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Średnica oświetlanego pola d10 minimum 15 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość powiększania oświetlanego pola za pomocą centralnego uchwytu sterylnego. Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu nie mniejsza niż 28 cm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Temperatura barwowa światła lampy Tc regulowana przyciskiem na panelu sterowania w minimum 4 stopniach. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-ciepłe o temperaturze barwowej Tc poniżej 3 900 K | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Najwyższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-zimne o temperaturze barwowej Tc minimum 5 000 K | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 95 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Średnica kopuły poniżej 65 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Grubość kopuły poniżej 10 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy i monitor zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy i monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg wysięgnika z kopułą lampy min. 250 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg wysięgnika z monitorem min. 230 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu, - poziomej osi obrotu, - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej; | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ᵒC | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie po 5 sztuk rękojeści uchwytu sterylnego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy dokładnie po środku kopuły, w jej osi symetrii. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy wyposażona w panel sterowania umożliwiający a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania wykonany w technologii dotykowej, tzn. reagujący na dotyk palca bez konieczności naciskania na panel, co mogłoby powodować dekoncentrujące chirurga przesunięcie lub zmianę pozycji kopuły podczas zmiany parametrów lampy (wyklucza się przyciski membranowe, itp.). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania wyposażony we wskaźniki ustawionego poziomu: a) natężenia światła, b) wielkości oświetlanego pola, c) temperatury barwowej światła. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Lampa wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Lampa przygotowana do współpracy z systemem zintegrowanym sali operacyjnej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła wyposażona w kamerę wideo HD przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kamera zamontowana wewnątrz kopuły, za szybą ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość obrazu z kamery: Full HD tzn. 1920 x 1080 pikseli. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom optyczny min. 10x. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja Autofocus, czyli możliwość automatycznej regulacji ostrości przez kamerę. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna lub manualna regulacja jasności obrazu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Stop-klatka, czyli możliwość zatrzymania obrazu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezprzewodowy pilot sterowania kamerą umożliwiający: a) powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom), b) regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus, c) regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji, d) stop-klatka. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ramię dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75 [lub inne wymagane przez dostarczany monitor]. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej minimum 30” | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt monitora LCD wyposażony w zamykany schowek na zasilacz monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt monitora LCD wyposażony uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami (min. 5 rękojeści w komplecie). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia do systemu rejestracji obrazu | Tak |  |  |
| Wysięgnik do ekranów 56”-60-„ |
|  | Wysięgnik monitora Przeznaczony do zawieszenia ekranu medycznego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Sufitowa jednostka składająca się z ruchomej ramy na monitor zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rama pozwalająca na zawieszenie monitorów o przekątnej 56” i 60” | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System mocowania monitora | Tak (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg wysięgnika mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu ramy monitora: 250 cm +/- 10% | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pneumatyczna blokada obrotu ramienia górnego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramienia umieszczona w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych z tyłu ramy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy przycisk do zwalniania blokady obrotu ramienia umieszczony na panelu zlokalizowanym z przodu ramy monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie min. 80 cm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu we wszystkich przegubach wysięgnika min. 330˚ | Tak |  | Bez punktacji |

## Pytanie nr 69

Dot. pkt 9

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie i będzie je premiował, w którym wyspecyfikowane funkcje są

w aparatach produkowanych w roku 2013  potwierdzone w minimum 3 niezależnych badaniach klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2013?

## Pytanie nr 70

dot. pkt 64

Zamawiający przez oczywistą pomyłkę wyspecyfikował akcesoria do stołu chirurgicznego, a wymagany jest stół zabiegowy. Wnosimy o wykreślenie  parametru. Akcesoria stołu wyspecyfikowane są w pkt. 62.

## Pytanie nr 71

dot. pkt 84

Czy Zamawiający dopuści parametr matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024x1024 z dokładnością +/- 10%?

## Pytanie nr 72

dot. Pkt 95

Zamawiający przez oczywista pomyłkę pisarką wyspecyfikował parametr z w punkcie 9,  wnosimy o wykreślenie pkt 95.

## Pytanie nr 73

Zamawiający w niniejszym postępowaniu w Formularzu cenowym  wyszczególnił m.in. pozycję:

- Koszty dostawy

wymagając m.in. wskazania cen netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i wskazanie jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla ww. pozycji wskazanej w ww. dokumencie?

Biorąc pod uwagę niejednolitość zarówno orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej jak i Sądów Okręgowych w zakresie zastosowanych stawek podatku VAT dla dostaw lub usług  w szczególności tzw. „usług pomocniczych” dla świadczenia głównego (w tym przypadku dostawy angiografu), chcielibyśmy zwrócić uwagę, że brak określenia stawki podatku VAT przez Zamawiającego lub utrzymanie zapisów Formularzu cenowym w których trzeba wskazywać kwotę netto, stawkę podatku VAT i kwotę brutto, poza problemami przy formułowaniu treści oferty może spowodować również problemy na etapie ich oceny.

W przypadku gdy wskazana w Formularzu cenowym czynność dostawy będzie podana jako łączna wartość wraz z urządzeniem to zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku VAT.

Natomiast w sytuacji gdy należy je wyszczególnić w Formularzu cenowym (niejako traktować jako oddzielne usługi) powinna być obłożona stawką podatku VAT zgodną z przepisami prawa podatkowego czyli 23%.

W niniejszym przypadku jedynym rozwiązaniem które przesądziłoby o zastosowaniu VAT-u w ofertach i ujednoliceniu złożonych ofert jest okoliczność w której stawki podatku VAT narzuciłby Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia, co potwierdzają rozstrzygnięcia zawarte w Uchwałach Sądu Najwyższego z 20.10.2011 syg. akt. III CZP 52/11 i III CZP 53/11.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie stawki podatku dla pozycji 6 lub zmianę Formularza cenowego i zobowiązanie Wykonawców do podania tylko wartości brutto.

Pytanie nr 74

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu opisów technicznych, prospektów, katalogów (…) potwierdzających parametry techniczne określone w załącznikach nr 1 i nr 1.1.

Chcą uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i przedłużania czasu trwania postępowania przetargowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że ww. dokumenty mają dotyczyć urządzeń wskazanych w załączniku nr 1  natomiast nie są wymagane dla drobnego wyposażenia dodatkowego np.: osłon, okularów czy fartuchów ochronnych.

Pytanie nr 75

Kolumna anestezjologiczna

Czy Zamawiający dopuści do postepowania i przyzna dodatkowe 5 pkt. za kolumnę z regulacją wysokości realizowana za pomocą siłownia elektrycznego co jest rozwiązaniem bardziej nowoczesnym i wygodniejszym?

Pytanie nr 76

Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści do postepowania i przyzna również dodatkowe 5 pkt. za kolumnę z ramionami w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami?

Pytanie nr 77

Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści do postepowania i przyzna również dodatkowe 5 pkt. za kolumnę z nawijaczami na nadmiar rur i kabli montowanymi do szyny sprzętowej na dowolnej wysokości co pozwoli na aranżacje dopasowaną idealnie do upodobań operatorów?

Pytanie nr 78

Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z uchwytem do mocowania drążka infuzyjnego montowany do szyny sprzętowej na kolumnie zapewniający odległość drążka od kolumny równy 30 cm?

Pytanie nr 79

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę operacyjną z możliwością regulacji wielkości oświetlanego pola i natężenia światła lampy za pomocą dotykowego panelu sterowania?

Pytanie nr 80

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę operacyjną z możliwością obniżenia natężenia światła do 8000 lux za pomocą jednego przycisku funkcyjnego?

Pytanie nr 81

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą oświetlanego pola w zakresie od 16 do 33 cm?

Pytanie nr 82

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę operacyjną w kształcie przypominającym literę „X” o zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji?

Pytanie nr 83

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę operacyjną o średnicy 74 cm?

Pytanie nr 84

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę operacyjną z kamerą zamontowaną centralnym miejscu lampy z możliwością jej wyjęcia bez użycia narzędzi?

Pytanie nr 85

Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na monitory z możliwością zainstalowania dwóch monitorów min. 21’’?

Pytanie nr 86

Wysięgnik do ekranów 56”-60”

Czy Zamawiający dopuści do postepowania wysięgnik z przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramienia i regulacji wysokości umieszczona w ergonomicznym uchwycie z przodu wysięgnika oraz z pilota przewodowego?

Pytanie nr 87

Wysięgnik do ekranów 56”-60”

Czy Zamawiający dopuści do postepowania wysięgnik ramieniem uchylnym realizujący ruch pionowy wysięgnika w zakresie 70 cm?

Pytanie nr 88

Lampa operacyjna

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę  pracy będzie wymagał dodatkowej jednokopułowej lampy operacyjnej, która poprawi doświetlania pola operacyjnego o minimalnych wymaganiach:

|  | Ramię nośne z rotacją 360o |  |
| --- | --- | --- |
|  | ramię nośne każdej z lamp podwójne o długości powyżej 250 cm. |  |
|  | Obudowa lampy w kształcie litery „X” wpisanej w koło umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego | Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie |
|  | Kształt kopuły odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga |  |
|  | Źródło światła diody LED |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w 88 diod w konstrukcji jednoogniskowej |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody |  |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło |  |
|  | Diody wymieniane pojedynczo w przypadku ich awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli znajdujących się przy kopułach |  |
|  | Średnica pola roboczego w zakresie 160 mm – 330 mm |  |
|  | Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób, aby natężenie światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej 16 stopniach oraz możliwość aktywowania pełnego natężenia światła jednym przyciskiem. |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 160 000 luks |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% poprzez panel umieszczony na kopule lub ramieniu lampy |  |
|  | Głębokość oświetlenia 120cm |  |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 40cm – 160cm |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana min. w pięciu krokach w zakresie min. 3000 - 5000K |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości 97 |  |
|  | Całkowity pobór mocy 120 W |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami |  |
|  | Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej |  |
|  | Maksymalne natężenie napromieniowania kopuły (irradiancja) przypadającego na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 3,6mW/m2 |  |
|  | Kopuła wyposażona w system aktywnej redukcji cieni (system czujników). Gdy oświetlane pole zostanie przesłonięte przez głowę chirurga system automatycznie wzmocni emitowane oświetlenie w obszarach nie przesłoniętych utrzymując bezcieniowość na bardzo wysokim poziomie |  |
|  | Rozpraszanie cienia z tubą: 100% |  |
|  | Rozpraszanie cienia z jedną maską: 90% |  |
|  | Rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne: 85% |  |
|  | Możliwość przekładania Kamery HD miedzy lampami operacyjnymi |  |

Pytanie nr 89

Dotyczy Formularz Ofertowy/ SIWZ/wzór Umowy

W punkcie 186 SIWZ Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji, dodatkowo w Umowie 2 §10 ust.1 również wymaga 24 miesięcy gwarancji, zaś w punkcie 4 oferty, oferowany przedmiot zamówienia ma być objęty „minimum 36 miesięczną gwarancją”. Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, iż chodzi o 24 miesiące gwarancji na wszystkie elementy Zamówienia.

Pytanie nr 90

Umowa § 9 ust.9

Wnosimy od zmianę w/w zapisu na:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Sprzętu(nie dotyczy elementów montowalnych), wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.”

Instalacja elementów stacjonarnych takich jak angiograf, kolumny czy lampy, wymiana elementu na nowy, wiąże się z zatrzymaniem pracy na Sali operacyjnej przez okres wymiany tj. 30 dni oraz przez minimum od 30 do 60 dni na wykonanie testów aparatury w Sali hybrydowej oraz otrzymaniu ponownych pozwoleń administracyjnych na użytkowanie Sali. W związku z powyższym proponujemy zmianę.

Pytanie nr 91

Pytania dotyczą pozycji od 148-172:

Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego z menu w języku polskim?

Pytanie nr 92

Pytania dotyczą pozycji od 148-172

Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik dla użytkownika typu „krok po kroku?.

Uzasadnienie: Przewodnik wyświetla komunikaty w języku polskim umożliwiające zaprogramowanie i wykonanie iniekcji oraz komunikaty ostrzegawcze co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy ze wstrzykiwaczem podczas badania.

Pytanie nr 93

Pytania dotyczą pozycji od 148-172

Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN?

Pytanie nr 94

Pytania dotyczą pozycji od 148-172

Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością pracy w trybie „zmiennego przepływu środka kontrastowego”, który umożliwia operatorowi dozowanie  kontrastu w zależności od potrzeb za pomocą kontrolera ręcznego?

Pytanie nr 95

Pytania dotyczą pozycji od 148-172

Czy zamawiający zaakceptuje Automatyczny angiograficzny wstrzykiwacz środków kontrastowych Mark7 Arterion sprzężony z angiografem o następujących parametrach:

- Sterowanie urządzeniem przez ekran dotykowy

- Zakres prędkości wymuszonego przepływu 0,1-45,0 ml/s w odstepach 0,1 ml0 i 1-59,9 ml/min w odstepach 0,1 ml

- Zakres ciśnienia programowalnego 100 – 1200 PSI

- Maksymalny, całkowity czas opóźnienia iniekcji od 0s do 99,9s

- Iniekcje programowe: pojedyncze i wielofazowe

- Liczba protokołów dla angiografii 40

- Napełnianie wkładów ręcznie i automatycznie

- Głowica wstrzykiwacza wyposażona we wkłady wymienne o pojemności 150 ml przeznaczone do napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym, dowolnego producenta

Odpowiedzi

| Nr pytania | Treść odpowiedzi |
| --- | --- |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Nie. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa sprzętu medycznego w ramach wyposażenia sali hybrydowej |
|  | Nie. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa sprzętu medycznego w ramach wyposażenia sali hybrydowej |
|  | Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa sprzętu medycznego w ramach wyposażenia sali hybrydowej - bez uruchomienia. Adaptacja pomieszczeń, instalacja, szkolenie, uruchomienie będzie przedmiotem innego postępowania w przypadku rozstrzygnięcia niniejszego. |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Zamawiający dopuszcza lecz nie przyznaje dodatkowych punktów |
|  | Ad. 1 Zamawiający dopuszcza lecz nie przyznaje dodatkowych punktów Ad. 2 Zamawiający dopuszcza lecz nie przyznaje dodatkowych punktów |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Ad. 1 Tak Ad. 2 Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Inne warunki określone w umowie np. określone w §7 ust. 2 |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Adaptacja pomieszczenia wraz z instalacją sprzętu, szkolenie personelu itd. będzie przedmiotem innego postępowania które zostanie wdrożone po pomyślnym zakończeniu niniejszego przetargu, który dotyczy tylko dostawy Sprzętu do Zamawiającego. W związku z powyższym i przejrzystością postępowania Zamawiający wykreśla §3 ust. 3 i §4 ust. 3 wzoru umowy. |
|  | 510 cm x 1160 cm, wys 400 cm. drzwi do magazynu 330x360 cm. |
|  | Składowany na poziomie 0, montowany na poziomie 3. Winda szer. 99, wys. 200, dł. 240 cm. |
|  | Vide odp. nr 64 |
|  | Nie poprzez modyfikacje całego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie prosi o wyjaśnienia podanej specyfikacji czy też prośby o dopuszczenie jego rozwiązań, tylko proponuje MODYFIKACJE całej tabeli w sposób całkowicie zmieniający pierwotne zapisy. Przedstawiona przez Wykonawcę modyfikacja (nowy arkusz parametrów granicznych i jakościowych) zmierza do wyłonienia zupełnie nowej konfiguracji Sprzętu, dostarczanego wyłącznie przez Wykonawcę która eliminuje inne rozwiązania. Zamawiający zwraca również uwagę na fakt, iż zadane pytanie w formie i treści przedstawionej przez Wykonawcę nie jest zgodne z dyspozycją art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych |
|  | Zamawiający usuwa ten punkt |
|  | Tak. |
|  | Tak |
|  | Zamawiający wykreśla punkt 9, punkt 95 nie ulega zmianie |
|  | 8%. Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie Formularza Cenowego. |
|  | Zamawiający przypomina, iż opisy techniczne, prospekty, katalogi itp. itd. muszą być przedstawione przez wykonawców w celu dokonania przez Zamawiającego oceny jakościowej a także do oceny parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1 i 1.1. W związku z powyższym, Wykonawca winien zapoznać się przede wszystkim z Załącznikiem nr 1.1 i dokonać oceny do którego asortymentu winien załączyć dokumenty o których mowa w Rozdz. VII ust. 6. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, nie wymaga. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, nie wymaga. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, nie wymaga. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. |
|  | Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Lampa opisana w pytaniu spełnia wymogi zamawiającego. |
|  | Zamawiający poprawia, informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na cały oferowany asortyment wynosi 36 m-cy |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie |
|  | Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie |
|  | Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie |
|  | Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie |
|  | Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie |