Białystok, dn. 12.04.2018 r.

ZP/IV/18/367

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 34/2018)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy

Pakiet nr 1:

- Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości:

•	 skład: hydroksyapatyt fosforanowo-wapniowy;

•	do wypełniania ubytków kostnych;

•	nie wymaga odrębnego przygotowania przed aplikacją;

•	substytut kości w postaci pasty umieszczonego w strzykawce;

dostępny w poj.: 1 ml; 2,5 ml; 5 ml?

Odpowiedź:  Tak.

- Czy Zamawiający dopuści hydroksyapatytowy substytut kostny dostarczany w formie pasty umieszczonej w sterylnej strzykawce o objętościach: 1; 3 oraz 5 ml? W SIWZ jest 1; 2,5 i 5 ml.

Odpowiedź:  Tak.

Pakiet nr 3:

- Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości o następujących parametrach:

- biokompatybilny, osteokondukcyjny, całkowicie wchłanialny, czas resorpcji: 1 do 6 miesięcy,

- składający się z 100% β-TCP - fosforan trójwapniowy,

- w postaci granulek o rozmiarze 3-4 mm, porowatość granulatu do 90%, wielkość porów: 300–500 μm,

- fiolki o gramaturze 5 g (g zamiennie do ml),

- dostarczany w sterylnych opakowaniach, zawierających samoprzylepne etykiety?

Odpowiedź:  Nie.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego ceramicznego, syntetycznego, osteokondukcyjnego substytutu kości na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-3mm średnicy, wielkość makroporów 300-600 µm, wielkość mikroporów <10 µm, porowatość 60-70%, opakowanie 5ml zgodne z wymogiem.

Odpowiedź:  Nie.

- Czy Zamawiający dopuści ceramiczny sterylnie pakowany, substytut kości zbudowany z połączenia hydroksyapatytu (75%) oraz trójfosforanu wapnia (25%) dostarczany w postaci nieregularnych, porowatych granulek ułatwiających przetost kostny o rozmiarach 2-4 mm? Reszta parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź:  Nie.

- Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje syntetyczny substytut w postaci granul o wymaganych rozmiarach i składzie dwuelementowy: hydroksyapatyt oraz beta-trójwapniowy fosforan.

Odpowiedź:  Nie.

Pakiet nr 4:

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 „IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TLIF DO STABILIZACJI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA” dopuści implanty o poniższej specyfikacji:

- materiał PEEK

- prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej

- przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki

- powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem

- dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm

- dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm

- implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości

- możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF

- w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji

- implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia

KOMPLET: 1 klatka PEEK

Odpowiedź:  Nie.

Pakiet nr 5:

- Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy: Pakiet nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do  niniejszego pisma – Załącznik nr 1, Pakiet nr 5 poprawiony na dzień 11.04.2018 r.

- Czy Zamawiający dopuści klatki o dwóch długościach 26mm i 30mm zamiast od 22mm-36mm stopniowane co 4mm? Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu  o poniższych parametrach:

tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;

- śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem (4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm ,7mm ,8mm o dłg. 30-60mm, ze skokiem co 5mm)

- śruby perforowane do cementowania:  śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” ( 5,5mm, dłg. 35-50mm; 6,5mm, dłg.35-80mm – wszystkie ze skokiem co 5mm:

- śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji;

- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami;

- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”;

- atraumatyczne zakończenie śruby;

- wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego;

- kaniule do śrub augumentacyjnych – kaniule do podawania cementu, wkręcane do środka śruby, pakowane pojedynczo, sterylne.

- pręty proste 5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm);

- pręty wstępnie dogięte 5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.);

- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej;

- poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm) oraz  do wyboru poprzeczki w 7 rozmiarach z możliwością wielokątowego jej ustawienia względem prętów bez doginania  dł od 35-107mm

- poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego;

- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący ;

- element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego;

- możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi;

- w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego;

- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

- narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji;

Zestaw cementu do podawania przez kielich śruby:

- jednorazowy zestaw zawiera proszek (20g polimetakrylanu metylu), fiolkę z rozpuszczalnikiem (9,4g metakrylanu metylu) oraz pistolet do podawania, rurki do pobierania i podawania cementu – bez konieczności korzystania z pompy próżniowej;

- zawartość substancji kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi;

- system umożliwiający pełną kontrolę ilości podawanego cementu – obrotowy tłok do precyzyjnego podawania oraz zawór bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe zaprzestanie podawania cementu;

- czas na podanie cementu do kręgów po wymieszaniu składników – do 15 min;

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza klatki o dwóch długościach 26mm i 30mm zamiast od 22mm-36mm stopniowane co 4mm. Zamawiający nie dopuszcza zestawu do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu  i zestawu cementu do podawania przez kielich śruby o powyższych parametrach.

Pakiet nr 7

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji przezskórnej o niżej wymienionych parametrach:

- wszystkie implanty dostarczane do Zamawiającego są w sterylnych opakowaniach pojedynczych z etykietami wklejanymi w protokoły operacyjne.

- śruby tulipanowe, niskoprofilowe, kaniulowane i perforowane o konikalnym rdzeniu i gwincie na całej długości, samowiercące i samogwintujące

- śruby połączone trwale z gwintowaną tuleją przezskórną, zaopatrzoną fabrycznie w bloker, co eliminuje możliwość niepoprawnego nakręcenia blokera lub jego utraty w polu operacyjnym.

- tuleje w sposób szybki, odcinane od głowy śrub po zakończeniu implantacji.

- śruby i tuleje przezskórne o średnicy 12 mm pozwalają na ich implantację z jak najmniejszego cięcia

- gwint śruby poprowadzony podwójnie w celu szybszego ich wkręcenia.

- średnice śrub od 5 do 8 mm, zakres długości 35-55 mm ze skokiem co 5 mm.

- ujemny kąt gwintu blokera w celu zapobieżenia rozwarciu tulipana śruby po dociągnięciu pręta.

- możliwość wykonania korekcji kręgozmyku po gwintowanej, zintegrowanej ze śrubą tulei przezskórnej na pręcie przy użyciu blokera, bez konieczności stosowania dodatkowych, skomplikowanych narzędzi.

- możliwość dokonania płynnej dystrakcji i kompresji przezskórnie na pręcie.

- możliwość implantacji pręta bezpośrednio z nacięcia pod śrubę.

- w zestawie klucz dynamometryczny.

- śruby i narzędzia kaniulowane do wprowadzania po pręcie Kirschnera.

- drut Kirschnera zaopatrzony w znaczniki pozwalające wstępnie ocenić długość niezbędnej do operacji śruby.

- dostępne pręty wygięte lordotycznie i kyfotycznie o długościach 30 - 120 mm i o skoku 5 mm do 100 mm oraz proste do 300 mm

- zestaw instrumentarium umieszczony w pojedynczym, bezobsługowym kontenerze sterylizacyjnym z wielokrotnym filtrem, w celu ograniczenia kosztów sterylizacji.

Odpowiedź:  Nie.

Pakiet nr 8:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  - implanty do dynamicznej stabilizacji  międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa typu ACIF dopuszcza:

- implanty o wysokiej porowatości,  ze stopu tytanu (proszek tytanu),

- implanty o kratowej, trabekularnej strukturze  stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu,

- klatki dostosowane pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu.

- klatki w typoszeregu wymiarowym od 4 do 10mm (skok co 1mm),

- implanty dostępne z prostymi płaszczyznami oraz klatki jednostronnie 
wypukłe,

- szerokość implantu 15mm, głębokość 13mm,

- implant dostarczany w pojedynczym sterylnym opakowaniu?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający dopuści:

•	materiał : TANTAL

•	górna i dolna powierzchnia implantu w formie siatki umożliwiającej przenikanie osteoklastów i szybszy przerost kostny implantu;

•	górna i dolna powierzchnia z licznymi kolcami, uniemożliwiającymi alokację implantu;

•	przestrzeń środkowa implantu pusta, bez dodatkowych rusztowań, umożliwiająca sprężystość;

•	kształt anatomiczny implantu o nachyleniu 7o;

•	różne wysokości implantu: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm;

•	różne rozmiary implantu: 11x11 mm, 11x14 mm i 14x14 mm;

•	implant dostarczany w pojedynczym sterylnym opakowaniu;

•	samoprzylepna dokumentacja operacyjna implantu, umieszczona w indywidualnym opakowaniu?

Odpowiedź: Nie.

Załącznik nr 5a -5d do SIWZ, wzór umowy:

- Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 11, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy 
do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne 
z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1:

  - Pkt 1 z 0,2% wartości umowy na 0,2% wartości niedostarczonego towaru;

  - Pkt 2 z 0,2% wartości umowy na 0,2% wartości reklamowanego towaru

  - Pkt 3 i 4  z 10% na 5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust. 4).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2 % wartości nienależycie zrealizowanego przedmiotu umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia w:

- należytej realizacji Zamówienia,

- uzupełnieniu zapasu Towarów w depozycie, o którym mowa w Załączniku nr 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanego przedmiotu umowy;

- 0,2 % Wartości brakującego/ reklamowanego/ wadliwego przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

- dostarczeniu brakujących Towarów,

- rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

- dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującego/ reklamowanego/ wadliwego  przedmiotu umowy;

- 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik do niniejszego pisma:

- „Załącznik nr 1, Pakiet nr 5 poprawiony na dzień 12.04.2018 r.”.